АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11 апреля 2017 года № 84-рг

г. Холм

О внесении изменений в «Техническое задание на разработку инвестиционной программы Модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2016-2018 годы»

В целях приведения распоряжения Администрации Холмского муниципального района от 02.10.2015 № 235 в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Холмского муниципального района от 02.10.2015 № 235 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ Модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2016-2018 годы», изложив техническое задание на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2016-2018 годы, в прилагаемой редакции.

2. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального района Прокофьеву Т.А.

3. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Администрации

района от 11.04.2017 № 84-рг

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района » на 2017-2019 годы

1. Общая характеристика существующих систем водоснабжения Холмского муниципального района, обслуживаемых МУП «ЖКХ Холмского района»

МУП «ЖКХ Холмского района» обеспечивает подъём воды из подземных источников (артезианских скважин), её транспортировку и поставку населению, обеспечения стабильных условий функционирования коммунальных, промышленных предприятий и предприятий соцкультбыта.

Источниками водоснабжения населения Холмского муниципального района являются 24 артезианских скважины, из которых осуществляется забор воды и подача в сеть. Общая протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых предприятием, составляет 66,1 км. Строительство водопроводных сетей и сооружений было начато в 70-х годах, больше половины сетей проложено в 70-80 гг., т.е. эксплуатируются уже более 40 лет.

2. Анализ существующих проблем

Первостепенными задачами предприятия были и остаются обеспечение требуемого качества питьевой воды, надежность и бесперебойность функционирования систем водоснабжения.

Производительность водопровода не отвечает современным требованиям водоснабжения, вызванного прогрессивным ростом эксплуатации бытовой техники, для работы которой используется водопроводная вода, а также увеличением потребности водоснабжения сданных в эксплуатацию новых жилых домов.

# На сегодняшний день водозаборы устарели морально и физически и требуют серьезной реконструкции. Существующие водозаборные сооружения в том виде, в каком они есть, не могут обеспечить требуемое количество и качество питьевой воды, поэтому необходимо провести мероприятия, направленные на обеспечение требуемого качества и количества питьевой воды, подаваемую населению, а также приведению их к соответствию установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В инвестиционную программу необходимо включить мероприятия, позволяющие решить поставленные задачи по повышению качества оказываемых услуг по водоснабжению, обеспечению требуемого качества и количества питьевой воды современным требованиям.

3. Цели и задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается в целях приведение качества услуг по водоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями, повышение надёжности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение потребности в водных ресурсах и доступности для потребителей услуг централизованного водоснабжения, а также обеспечения экологической безопасности.

Основной задачей реализации инвестиционной программы является улучшение экологической обстановки методом реконструкции и модернизации существующих водопроводных сооружений в Холмском муниципальном районе, а именно:

- приведение качества питьевой воды до нормативных показателей в соответствии с установленными требованиями;

- обеспечение населения бесперебойным водоснабжением;

- обеспечение услугами по водоснабжению новых абонентов;

- снижение объема потерь воды при передаче (транспортировке) её к потребителю;

- снижение аварийности в связи с заменой линии водовода.

4. Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2017-2019 годы является Федеральным законом от 07 декабря 2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

5. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

В рамках реализации инвестиционной программы необходимо реализовать мероприятия по устройству водопровода в заручеевской части города Холма, с дальнейшим подключением ул. Кооперативной и ул. Октябрьской.

| № п/п | Адрес | Срок подключения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Коооперативная, д. 11 | II квартал 2017 года |
| 2 | ул. Коооперативная, д. 12/111 | III квартал 2017 года |
| 3 | ул. Коооперативная, д. 13 | II квартал 2017 года |
| 4 | ул. Коооперативная, д. 14 | III квартал 2017 года |
| 5 | ул. Коооперативная, д. 15 | II квартал 2017 года |
| 6 | ул. Коооперативная, д. 16 | III квартал 2017 года |
| 7 | ул. Коооперативная, д. 17 | IV квартал 2017 года |
| 8 | ул. Коооперативная, д. 18 | I квартал 2018 года |
| 9 | ул. Коооперативная, д. 19 | IV квартал 2017 года |
| 10 | ул. Коооперативная, д. 20 | I квартал 2018 года |
| 11 | ул. Коооперативная, д. 21 | IV квартал 2017 года |
| 12 | ул. Коооперативная, д. 22 | I квартал 2018 года |
| 13 | ул. Коооперативная, д. 23 | II квартал 2018 года |
| 14 | ул. Коооперативная, д. 24 | III квартал 2018 года |
| 15 | ул. Коооперативная, д. 25 | II квартал 2018 года |
| 16 | ул. Октябрьская, д. 90/10 | III квартал 2018 года |
| 17 | ул. Октябрьская, д. 92 | II квартал 2018 года |
| 18 | ул. Октябрьская, д. 113 | III квартал 2018 года |
| 19 | ул. Октябрьская, д. 115 | IV квартал 2018 года |
| 20 | ул. Октябрьская, д. 117 | I квартал 2019 года |
| 21 | ул. Октябрьская, д. 119 | IV квартал 2018 года |

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Плановые значения показателей по годам, конец периода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Холодное водоснабжение |
| 1.1. | Показатели качества холодного водоснабжения (питьевой воды): | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 11 | 8 | 6 |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 21 | 18 | 16 |
| 1.2. | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения: | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год | ед./км |  |  |  |
| 1.3. | Значения показателей энергетической эффективности холодного водоснабжения: | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  |  |  |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт/ч/куб. м | 1,23 | 1,20 | 1,20 |
| 2. | Водоотведение |
| 2.1. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, конец периода | ед./км |  |  |  |
| 2.2. | Показатели качества очистки сточных вод: канализационных очистных сооружений в хозяйственном ведении предприятия нет | - | - | - | - |
| 2.3. | Показатель энергетической эффективности в водоотведении: | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, конец периода | кВт/ч/куб. м | 0,11 | 0,10 | 0,09 |

7. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

В результате проведенного мониторинга существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения планируется реализация следующих мероприятий в рамках Инвестиционной программы на 2016-2018 годы:

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости проведения мероприятий | Сумма расходов, тыс.руб. | Место расположение объекта | Основные тех.характеристики до и после проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Строительство водовода г. Холм ул. Кооперативная 122 м.п. | Высокая степень износа и технически устаревший трубопровод приводит к ухудшению качества и увеличению потерь воды в процессе транспортировки воды. В целях повышения транспортировки воды, требуется установка нового трубопровода, что приведет к улучшению качества и уменьшению потерь воды. | 505,67 | Новгородская область, г. Холм, ул.Кооперативная | до проведения мероприятий: Износ водопроводных сетей на 80% после проведения мероприятий: Гарантированное обеспечение потребителей питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормам. Уменьшение потерь воды на 0,1 тыс.м3. Снижение количества прорывов. |
| Строительство водовода г. Холм ул. Кооперативная 123,5 м.п. | Высокая степень износа и технически устаревший трубопровод приводит к ухудшению качества и увеличению потерь воды в процессе транспортировки воды. В целях повышения транспортировки воды, требуется установка нового трубопровода, что приведет к улучшению качества и уменьшению потерь воды. | 266,69 | Новгородская область, г. Холм, ул.Кооперативная, ул. Октябрьская | до проведения мероприятий: Износ водопроводных сетей на 80% после проведения мероприятий: Гарантированное обеспечение потребителей питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормам. Уменьшение потерь воды на 0,2 тыс.м3. Снижение количества прорывов. |
| Строительство водовода г. Холм ул. Кооперативная 144 м.п. | Высокая степень износа и технически устаревший трубопровод приводит к ухудшению качества и увеличению потерь воды в процессе транспортировки воды. В целях повышения транспортировки воды, требуется установка нового трубопровода, что приведет к улучшению качества и уменьшению потерь воды. | 296,98 | Новгородская область, г. Холм, ул.Кооперативная, ул. Октябрьская | до проведения мероприятий: Износ водопроводных сетей на 80% после проведения мероприятий: Гарантированное обеспечение потребителей питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормам. Уменьшение потерь воды на 0,2 тыс.м3. Снижение количества прорывов. |
| ИТОГО по инвест. программе |  | 1069,34 |  |  |

8. Перечень мероприятий по приведению количества холодной воды в соответствие с установленными требованиями

План снижения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты в Холмском районе на период с 2017 по 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия (этап мероприятия по которому планируется достижение экологического эффекта) | Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения) | Срок выполнения | Достигаемый экологический эффект от мероприятия (снижение с мг/л, т/г до мг/л, т/г)** | Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Произвести промывку канализации | выпуск №1 ручей б/н Глинистый | 2017 | сульфаты с 65,02/0,73 до 42,64/0,37 | 35 |
| 2 | Произвести чистку отстойников | выпуск №1 ручей б/н Глинистый | 2018 | марганец с 0,05/0,006 до 0,01/0,001 | 15 |
| 3 | Произвести чистку отстойника и биопрудов БОС | выпуск №1 ручей б/н Глинистый | 2018 | железо с 0,24/0,0027 до 0,064/0,0005 | 20 |
| 4 | Разработка проекта реконструкции БОС | выпуск №1 ручей б/н Глинистый | 2019 | приведение в соответствие с нормами | 2000 |

9. Целевые показатели, ожидаемые от реализации инвестиционной программы МУП «ЖКХ Холмского района» «Модернизация и развитие систем водоснабжения Холмского муниципального района»

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить безвредность питьевой воды по химическому составу, приведение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Ожидается уменьшение показателей качества воды до гигиенического норматива.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2-ой этап строительства водовода в Зуречеевской части города | м. п. | 122 | 123,5 | 144 |

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит решить следующие поставленные задачи:

- повысить качество оказываемых услуг по водоснабжению и привести их к соответствию современным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

10. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2017-2019 годы. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

11. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа МУП «ЖКХ Холмского района» «модернизация и развитие систем водоснабжения Холмского муниципального района» должна соответствовать следующим требованиям и включать в себя:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

12. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2017-2019 годы направляет в орган регулирования следующие документы:

- письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

- программу, разработанную в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2017-2019 годы.

- Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

- Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней – для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2017-2019 годы. В течение 5 (пяти) рабочих дней - для иных документов.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2017-2019 годы организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

____________________________